Приложение №1

к Договору №___ от __.__.2024г.

Техническое задание

на разработку дополнения к проектной документации

«РАЗРАБОТКА КАРЬЕРА ПО ДОБЫЧЕ ГИПСА НА

МЕСТОРОЖДЕНИИ «СЛУДНАЯ ГОРА»

| Перечень основных данных и требований | Определение основных данных требований |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1.Основание для проведения работ | Лицензия ОРБ 02320 ТЭ выдана ООО «ЮжУралгипс» с целевым назначением – добыча гипсового камня для производства строительных материалов. |
| 2. Заказчик | ООО «ЮжУралгипс» 461343, Оренбургская область, Беляевский район, п. Дубенский, ул. Заводская, д. 1, e-mail: Dubitsky@volma.ru |
| 3. Подрядчик | 3.1 юр. адрес: 3.2 Лицензия № на осуществление деятельности: производство маркшейдерских работ. |
| 4. Цель работы | Обеспечение потребностей в сырье предприятий строительной индустрии региона. |
| 5. Стадии проектирования | Разработка дополнения к Техническому проекту разработки месторождения гипса «Слудная Гора» в части: 5.1. Корректировки раздела проекта № 11 «Охрана недр и окружающей среды» в части использования всего объёма вскрышных и вмещающих пород для засыпки выработанного пространства после полного исчерпания балансовых запасов. 5.2. Корректировку календарного плана отработки месторождения с погоризонтными планами. |
| 6. Сырьевая база | Месторождение гипса «Слудная Гора» в Беляевском районе Оренбургской области. Горный отвод №56-4900-00060 от 06.06.2022 г. на площадь 59,8 га. Лицензионный (геологический) отвод 141 га. - запасы гипса на 01.01.2024 года, согласно формы 5-ГР. - Заключение комиссии по согласованию технических проектов разработки месторождений полезных ископаемых и иной проектной документации на выполнение работ, связанных с пользованием участков недр, по видам полезных ископаемых и видам пользования недрами на территории Приволжского Федерального округа (ТКР Приволжскнедра), протокол №1/22-ТП-ОРБ от 03 февраля 2022 года. - Заключение комиссии по согласованию технических проектов разработки месторождений полезных ископаемых и иной проектной документации на выполнение работ, связанных с пользованием участков недр, по видам полезных ископаемых и видам пользования недрами на территории Оренбургской области, отнесенных к компетенции департамента по недропользованию по Приволжскому Федеральному округу, протокол №94 от 12 октября 2018 года. - Заключение комиссии по согласованию технических проектов разработки месторождений полезных ископаемых и иной проектной документации на выполнение работ, связанных с пользованием участков недр, по видам полезных ископаемых и видам пользования недрами на территории Оренбургской области, отнесенных к компетенции департамента по недропользованию по Приволжскому Федеральному округу, протокол №12 от 20 мая 2015 года. |
| 7. Исходные данные для проведения работ | 7.1 Лицензия ОРБ 02320 ТЭ выдана ООО «ЮжУралгипс» с целевым назначением – добыча гипсового камня для производства строительных материалов. 7.2 Заключение комиссии по согласованию технических проектов разработки месторождений полезных ископаемых и иной проектной документации на выполнение работ, связанных с пользованием участков недр, по видам полезных ископаемых и видам пользования недрами на территории Приволжского Федерального округа (ТКР Приволжскнедра), протокол №1/22-ТП-ОРБ от 03 февраля 2022 года. 7.3. Заключение комиссии по согласованию технических проектов разработки месторождений полезных ископаемых и иной проектной документации на выполнение работ, связанных с пользованием участков недр, по видам полезных ископаемых и видам пользования недрами на территории Оренбургской области, отнесенных к компетенции департамента по недропользованию по Приволжскому Федеральному округу, протокол №94 от 12 октября 2018 года. 7.4. Заключение комиссии по согласованию технических проектов разработки месторождений полезных ископаемых и иной проектной документации на выполнение работ, связанных с пользованием участков недр, по видам полезных ископаемых и видам пользования недрами на территории Оренбургской области, отнесенных к компетенции департамента по недропользованию по Приволжскому Федеральному округу, протокол №12 от 20 мая 2015 года. 7.5 Горный отвод №56-4900-00060 от 06.06.2022 г. на площадь 59,8 га. Договор аренды земельного участка. |
| 8. Технология добычи полезного ископаемого | Предусмотреть отработку месторождения открытым способом с разрушением пород с помощью БВР, а так же частично при помощи гидромолота. |
| 9. Основные требования к работе (научные, технические, социальные, экономические и иные требования) | Работа должна быть выполнена на современном научно-техническом уровне, с обеспечением требований законодательства по технологии ведения работ, связанных с пользованием недрами. Работой обеспечить соблюдение установленных требований по охране окружающей среды и минимизации социальных проблем. |
| 10. Технико-экономические показатели, параметры и характеристики объекта разработки | Обеспечить выполнение сроков вскрытия месторождения и годовой добычи гипсового камня в объёме 200 000 тонн. |
| 11. Работы, поручаемые Исполнителю | Разработать Дополнение к Техническому проекту разработки месторождения гипса «Слудная Гора», в части: 11.1. Корректировки раздела проекта № 11 «Охрана недр и окружающей среды» в части использования всего объёма вскрышных и вмещающих пород для засыпки выработанного пространства после полного исчерпания балансовых запасов. 11.2. Составления нового календаря отработки месторождения. 11.3. Сопровождение проектной документации при проведении экспертизы в контролирующих организациях и устраняет замечания по итогам экспертизы. |
| 12. Режим работы карьера, вскрышные и добычные работы | Круглогодично, 300 рабочих дня в году, в две смены по 12 часов, непрерывная рабочая неделя рабочая неделя. |
| 13. Оборудование для горных работ | Определяется проектной организацией по согласованию с Заказчиком. |
| 14. Форма предоставления результатов работ | Проект с графическими и текстовыми приложениями в 3 экз. на бумажных носителях и 1 экз. в электронном виде (диск). Документацию представить в программах pdf и AutoCAD |
| 15.Порядок рассмотрения и приемки работы в целом (этапов работы) | Согласно календарного графика на техническом совещании ООО «ЮжУралгипс». |
| 16. Внесение изменений в техническое задание | Наименование, содержание и сроки выполнения отдельных этапов и работы, в целом могут уточняться по согласованию с Заказчиком на основании протоколов технических совещаний и дополнительных соглашений к договору. |
| 17. Сроки проведения работ | Начало – май 2024 года. Окончание – август 2024 года. |
| 18. Особые условия | 18.1 Разработку проектной документации произвести в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 ноября 2021 г. N 2127 "О порядке подготовки, согласования и утверждения технических проектов разработки месторождений полезных ископаемых, технических проектов строительства и эксплуатации подземных сооружений, технических проектов ликвидации и консервации горных выработок, буровых скважин и иных сооружений, связанных с пользованием недрами, по видам полезных ископаемых и видам пользования недрами". 18.2 Проектирование горных работ выполнять в границах земельного участка. 18.3 Исполнитель принимает техническое участие в рассмотрении и проведении согласования разработанной им проектной документации в контролирующих организациях и устраняет замечания по итогам согласования. |