ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение работ по капитальному ремонту ступени сжатия

компрессора Atlas Copco GA315VSD s/n APF139753

для нужд производственной площадки ООО «ВОЛМА-Воскресенск»

1. Предмет открытого запроса предложений

Предметом настоящего тендера является проведение работ по капитальному ремонту ступени сжатия компрессора Atlas Copco GA315VSD s/n APF139753 для нужд производственной площадки ООО «ВОЛМА-Воскресенск».

1.1. Перечень необходимых работ по капитальному ремонту ступени сжатия компрессора Atlas Copco GA315VSD s/n APF139753:

| № п/п | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Демонтаж компрессорного элемента сжатия. |
| 2 | Демонтаж электродвигателя. |
| 3 | Переборка компрессорного элемента с заменой подшипников компрессорного элемента. |
| 4 | Выставление необходимых зазоров между ведущим и ведомым винтами компрессорного элемента. |
| 5 | Замена уплотнений компрессорного элемента. |
| 6 | Замена демпфирующих опор под электродвигателем, редуктором. |
| 7 | Замена установочных уплотнений компрессорного элемента сжатия. |
| 8 | Замена подшипников электродвигателя. |
| 9 | Монтаж компрессорного элемента сжатия. |
| 10 | Монтаж электродвигателя. |
| 11 | Замена гибкого соединительного элемента: двигатель-ступень сжатия. |
| 12 | Проведение ТО-8000. |
| 13 | Проверка всех параметров. |
| 14 | Запуск оборудования в работу, контрольная проверка всех параметров. |

  - Подрядчик выполняет работы из своих материалов и оборудования, в соответствии с п.1.1 Технического задания.

- Сроки и условия проведения работ

  - Все работы по капитальному ремонту ступени сжатия компрессора Atlas Copco GA315VSD s/n APF139753 необходимо провести в период с момента заключения договора до 31.07.2016 г.

  - Срок проведения работ по капитальному ремонту ступени сжатия не должен превышать 15 (пятнадцать) календарных дней с момента демонтажа ступени и электродвигателя согласно п.1.1. Технического задания.

  - Применяемые материалы и запасные части для проведения работ по капитальному ремонту ступени сжатия должны быть оригинальными.

- Порядок приёмки работы

  - При завершении работы Заказчик предоставляет Акт об окончании работ, подписываемый обеими сторонами; Акт пуско-наладки.

  - Работы считаются оконченными после подписания обеими сторонами Актов приёма-передачи выполненных работ.

- Гарантийный срок

  - Гарантийный срок на работы должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента выполнения работ.

  - Подрядчик гарантирует, что качество запасных частей и материалов соответствует требованиям государственных стандартов и технических условий, установленным в Российской Федерации и требованиям Заказчика.

- Форма и порядок оплаты

5.1. Форма оплаты: безналичный расчет.

5.2. Порядок оплаты предлагается Участниками тендера и является одним из критериев оценки. Предпочтительной является оплата в 100% размере по факту выполнения работ с предоставлением отсрочки платежа не менее 14 (четырнадцати) календарных дней.

Начальная (максимальная) цена Договора: не установлена.