ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по устройству бетонной дороги площадью 528 м2

для нужд ООО «ВОЛМА-ВТР»

- Предмет открытого запроса предложений

Предметом открытого запроса предложений является выполнение работ по устройству бетонной дороги взамен асфальтной площадью 528 м2  на центральном КПП по адресу г. Волгоград, ул. Шкирятова, 36, согласно следующему объему работ:

- Демонтаж старого асфальтового покрытия – 528 м2;

- Разработка грунта механизированным способом на глубину – 420 мм;

- Уплотнение грунта механизированным способом K=0,95 – 528 м2;

- Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из песка толщиной 220 мм;

- Устройство железобетонных покрытий из бетона марки B25, армированный 2 сетками d12 мм шаг 2008200 мм, с последующим устройством деформационных швов 4,0*4,0 м.;

- Восстановления примыкания асфальтового покрытия к бетонной стяжке – 8,2 м2 с заливкой битумом;

- Перемещение строительного мусора на расстояние до 1 км – 105,6 т.

- Место выполнения работ: г. Волгоград, ул. Шкирятова, 36.

- Срок выполнения работ

Срок выполнения работ 10.04.2022г. - 30.05.2022г. Работу проводить в рабочее время предприятия (с 08:00 до 17:00 часов) или согласовывать отдельно. Работы проводить в сухую погоду в два этапа с обеспечением проезда транспорта по одной из полос.

- Порядок приемки

По окончании работ подрядчик представляет акты формы КС-2, сертификаты качества и соответствия на материалы, используемые в производстве работ, исполнительную схему с указанием ремонтных участков с привязкой к зданиям, сооружениям и указанием площади. Подрядчик обязуется выполнить работы в соответствии с техническим заданием, установленными нормами и стандартами, действующими на территории РФ (ГОСТы, СП, СНиП, технические условия и иные нормативные правовые акты РФ).

- Гарантийный срок

Гарантийный срок на предусмотренные предметом Договора работы составляет 36 месяцев.  Подрядчик должен гарантировать устранение дефектов и недостатков, возникших в процессе эксплуатации объекта, в т.ч. скрытых, которые невозможно было выявить при приёмке работ, в течение всего гарантийного периода. Устранение дефектов и недостатков «Подрядчик» осуществляет собственными силами и средствами без взимания дополнительной платы.

Все материалы и оборудование, используемое подрядчиком, должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

- Форма и порядок оплаты

Форма оплаты: Безналичный расчет.

Условия оплаты предлагаются участником тендера и являются одним из критериев оценки. Предпочтительна оплата после подписания акта выполнения работ с максимальной отсрочкой платежа.

Фото дефектных участков  на 4.03.2022.