| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ Покраска металлоконструкций (восстановление огнезащиты) участков ПГП и ГВ на ПрП «ВОЛМА Оренбург» |
| --- |
| № | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования | Примечания |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Вид деятельности: |  |  |
| Контактная информация |
| 1 | Заказчик: | ООО «ВОЛМА-Оренбург» |  |
| 2 | Почтовый адрес: | 461343, Оренбургская область, Беляевский район, поселок Дубенский, ул. Заводская, 1, каб.1 |  |
| Общие сведения/Основные данные: |
| 3 | Вид работ: | Восстановление лакокрасочного покрытия металлоконструкций цехов ПГП и ГВ ОРБ (восстановление огнезащиты) |  |
| 4 | Особые условия выполнения работ: | В условиях действующего производства |  |
| 5 | Требования к технологии, режиму предприятия: | Производство работ в светлое время суток по режиму: Понедельник – пятница с 8-00 до 17-00 |  |
| 6 | Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям: | Согласно действующих нормативных документов. Работы выполнять согласно СП 2.13130.2012 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОГНЕСТОЙКОСТИ ОБЪЕКТОВ ЗАЩИТЫ. |  |
| 7 | Сроки выполнения работ: | Начало выполнения работ – 01.04.2022г. |  |
|  |  | Окончание – не позднее 29.04.2022г. |  |
| 8 | Адрес проведения работ: | Оренбургская область, Беляевский район, поселок Дубенский, ул. Заводская, 1, каб.1 |  |
| 9 | Описание работ | Согласно прилагаемой дефектной ведомости. |  |
| 10 | Наличие проектной документации | нет |  |
| 11 | Требование к используемым материалам, изделиям и оборудованию | Все поставляемые материалы, изделия и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. |  |
| 12 | Требования к наличию СРО | нет |  |
| 13 | Требования к Исполнителю работ | Опыт выполнения работ методом промышленного альпинизма не менее 3 лет. Наличие квалифицированного персонала |  |
| 14 | Поставка материалов (изделий, оборудования) | Все материалы поставляются Подрядчиком, а именно: Герметик огнестойкий SOUDAL FIRECRYL FR акриловый (или эквивалент), грунтовка ГФ-021, краска Унипол-ОП(или эквивалент), обезжириватель Уайт спирит |  |
| 15 | Требования к выполнению монтажных работ: | Работы выполнить в соответствии с действующими нормативными документами, в частности согласно СП 2.13130.2012 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОГНЕСТОЙКОСТИ ОБЪЕКТОВ ЗАЩИТЫ. Степень очистки металлических поверхностей согласно ISO-St2 |  |
| 16 | Требования к исполнительной документации | Предоставлять в полном объеме в соответствии с действующими нормативными документами: ГОСТ, СНиП, РД и т.д. |  |
| 17 | Интенсивность выполнения работ | Продолжительность работ в течение дня – не менее 8 часов, при 5-дневной рабочей неделе. Увеличение продолжительности работ в течение дня и недели производится по согласованию с Заказчиком. Допустимо производство работ в круглосуточном режиме, по согласованию. Имеется возможность предоставления помещений для проживания персонала на период проведения работ. |  |
| 18 | Порядок приёмки выполненных работ | Приёмка каждого этапа выполненных работ осуществляется комиссионно с участием представителя Заказчика и оформлением актов скрытых работ. О готовности к приёмке Подрядчик уведомляет Заказчика письменно за два рабочих дня. |  |
| 19 | Гарантийный срок | Не менее 24 месяцев с даты подписания акта приёмки выполненных работ |  |
| 20 | Форма и порядок оплаты | Форма оплаты – безналичный расчёт. Порядок оплаты – отсрочка платежа 30 дней после подписания акта приёмки выполненных работ. |  |

Приложения:

- Дефектная ведомость