ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуги по разработке рабочей документации

на техническое перевооружение системы контроля загазованности

для нужд производственной площадки ВОЛМА-Воскресенск

- Предмет тендера

Предметом настоящего тендера является  разработка рабочей документации на техническое перевооружение системы контроля загазованности по СО и СН4  для нужд производственной площадки ВОЛМА-Воскресенск.

- Состав услуг:

Разработка рабочей документации включает:

- Обследование объекта проектирования;

- Сбор и анализ исходных данных;

- Разработка раздела «Автоматизация контроля загазованности» (АКЗ).

Раздел АКЗ рабочей документации включает в себя следующие технические решения:

- установку необходимого количества датчиков контроля загазованности по СО и СН4 с повышенным классом защиты от пыли IP 54 (замену существующих датчиков) в цехах ГКЛ и ПГП, а также на площадках 2-х печей Alstom, 2-х печей АР450 (гипсоварочные), печи Перлит, на участке сушки сыромола, на ГРП – 5;

- установку 3-х щитов контроля загазованности, в котором будет осуществляться сбор сигналов от датчиков и светозвуковая сигнализация (по одному щиту на каждый диспетчерский пункт);

- подключение системы контроля загазованности к существующим электромагнитным газовым клапанам, с целью отключения подачи газа, при достижении аварийных порогов срабатывания загазованности.

- Согласование рабочей документации с Заказчиком;

- Внесение, при необходимости, корректировок в проект при согласовании рабочей документации.

Проведение экспертизы проекта включа следующие виды услуг:

- проведение экспертизы рабочей документации по промышленной безопасности в специализированной организации;

- внесение сведений в реестр Ростехнадзора заключения экспертизы промышленной безопасности;

- внесение при необходимости корректировок в проект при прохождении экспертизы рабочей документации по промышленной безопасности.

- Требования к исполнителю:

- Наличие действующей лицензии на данный вид деятельности;

- Наличие  СРО;

- Наличие атестованного персонала для осуществления данных работ (Б7.6).

- Место выполнения работ: Московская область, г Воскресенск, ул.Кирова,дом 3,стр.1.

- Сроки выполнения работ/услуг: декабрь 2019г. – март 2020г.

- Форма и порядок оплаты

Форма оплаты: Безналичный расчет.

Порядок оплаты предлагается Участниками тендера и является одним из критериев оценки. Предпочтительной является оплата по факту выполнения работ. Датой выполнения Покупателем обязательства по оплате считается дата списания денежных средств с  расчетного счета Покупателя.

7. Начальная (максимальная) цена договора: не установлена.