ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на поставку вилочного погрузчика

для нужд производственной площадки ООО «ВОЛМА-ВТР»

1. Предмет открытого тендера.

Предметом настоящего тендера является поставка вилочного погрузчика (далее – Техника) для нужд производственной площадки ООО «ВОЛМА-ВТР» в соответствии со следующей спецификацией:

| Грузоподъёмность, т | Топливо | Длина вил, мм | Высота мачты, мм | Боковое смешение каретки | Эксплуатация в помещении или на улице | Возможность регенерации (очистки выхлопных газов) | Дополнительное оборудование | Тип мачты | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,5 | Дизель | 1200 | 4800 | Да | Помещение, улица | Нет | Кабина с отопителем | 3-секционная с плавающим цилиндром, (вагонный тип) | 1 |

2. Общие условия

Техника должна быть новой, не бывшей в эксплуатации, не из ремонта. Поставщик предоставляет Заказчику сертификаты соответствия Госстандарта РФ на поставляемую технику, которая подлежит сертификации  в соответствии с Российским законодательством.

Техника  должна предоставляется вместе с Инструкцией пользователя на русском языке.

Вся техника должна поставляться с паспортами (сертификатами качества) производителя, заверенные подлинной печатью и визой поставщика, а также иметь все необходимые документы, позволяющие надлежащим образом ее использовать и зарегистрировать в Гостехнадзоре.

Не рассматриваются предложения по поставке погрузчиков китайских и российских марок.

3. Условия поставки

Место поставки: г. Волгоград, ул. Шкирятова, д.36, склад Покупателя.

Техника поставляется в заводской упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, другой нормативно-технической документации, силами и за счет Поставщика.

4. Срок поставки: Техника поставляется в течение 15 календарных дней с момента подписания договора, но не позднее 31.05.2016г. Возможна досрочная поставка по соглашению сторон.

5. Порядок приемки продукции

Приемка техники осуществляется по адресу, указанному в разделе № 3 настоящего Технического задания.

Датой поставки техники считается дата получения её Покупателем, а также оригинала ПСМ (Паспорта самоходного средства), проверки работоспособности и комплектации техники, подписания обеими сторонами накладной.

В случае не предоставления оригинала ПСМ передача продукции считается недействительной. В случае недопоставки, или поставки некачественного оборудования и узлов, техника  считается не поставленной.

При обнаружении дефектов в процессе приема-передачи Покупатель делает отметки об этом в накладной и составляет соответствующий акт.

При обнаружении не укомплектованности Покупатель выдвигает требование о поставке недопоставленного оборудования, узлов и установки их на погрузчик, а Поставщик обязан своими силами и за свой счет допоставить и установить в течение 3 рабочих дней с момента выставления такого требования и составления соответствующего акта.

6. Гарантийный срок

Гарантийный срок на технику должен соответствовать гарантийному сроку производителя, но не менее 36 месяцев. Поставщик гарантирует, что качество поставляемой продукции соответствует требованиям государственных стандартов и технических условий, установленным в Российской Федерации и требованиям Заказчика.

При обнаружении в пределах гарантийного срока в поставленном погрузчике производственных дефектов поставщик обязан, в течение 7 дней со дня получения письменного уведомления покупателя, произвести ремонт своими силами и за свой счет, а гарантийный срок продлевается на срок замены

Необходимо наличие центров сервисного обслуживания в регионе местонахождения Покупателя.

7. Форма и порядок оплаты

Форма оплаты: Безналичный расчет.

Порядок оплаты: Оплата продукции производится Покупателем в размере 100%, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 10 (десяти) банковских дней со дня подписания товарной накладной, подтверждающей поставку продукции.

Датой выполнения Покупателем обязательства по оплате считается дата списания денежных средств с  расчетного счета Покупателя.

8. Начальная (максимальная) цена Договора: 2 150 000,00 рублей (два миллиона сто пятьдесят тысяч рублей) с учетом НДС 18%.

Начальная максимальная цена договора включает в себя  расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также иных расходов Поставщика, связанных с исполнением обязательств, являющихся предметом настоящего тендера.