ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на поставку воздушных пакетов для крепления груза для нужд производственных площадок ВОЛМА

1. Предметом настоящего открытого запроса цен является поставка воздушных пакетов  для нужд производственных площадок ВОЛМА в соответствии со следующей спецификацией:

| Наим-ние ТМЦ | Ориентировочные размеры | Технические характеристики: | Ориентировочное кол-во на год, шт. | Место поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Воздушные пакеты | 90 х 220* | 1. Вид транспортного средства: Крытые вагоны 2.Ткань*: 2.1. Поверхностная плотность: 190г/м2 2.2. разрывная нагрузка - по основе не менее 1700 Н; - по утку не менее 1300 Н. 3. Внутреннее пневматическое давление: 0,6кг/см2 4. Рабочий диапазон температур: от -60С до +60С | 3000 | Филиал «ВОЛМА-ВТР», адрес: г. Волгоград, ул. Шкирятова,36 |
|  |  |  | 1800 | Филиал «ВОЛМА-Волгоград», адрес: г. Волгоград, ул. Крепильная, 128 |
|  |  |  | 1100 | ООО «ВОЛМА-Абсалямово» адрес: Республика Татарстан, Ютазинский р-н, с. Абсалямово, ул. Советская 121 |
|  |  |  | 1500 | ООО «ВОЛМА-Оренбург» адрес: Оренбургская область п. Дубенский ул. Заводская д.1 |
|  |  |  | 1400 | ООО «ВОЛМА-Майкоп» адрес: Республика Адыгея, Майкопский р-н, п. Каменномостский, ул. К. Маркса, д. 66 |
|  |  |  | 720 | ООО «ВОЛМА-Воскресенск» адрес: Московская область, г. Воскресенск, ул. Кирова, д.3, стр.1. |

*Рассматриваются аналогичные предложения

Воздушные пакеты  должны быть новыми, не бывшим в эксплуатации.

На поверхности пневмооблочек для крепления грузов не допускаются:

- расслоения и разрывы;

- расхождение и затяжка швов;

- пропуски в строчках;

- сквозные механические повреждения материала оболочки;

- грязь.

Воздушные пакеты должны быть сертифицированы, иметь сертификат  производителя, заверенный подлинной печатью и визой Поставщика, а также иметь все необходимые документы, подтверждающие согласование со стороны ОАО "РЖД" на использование данных пневмооболочек для крепления груза в вагонах (контейнерах).

2. Место поставки: согласно п.1 спецификации настоящего Технического задания.

3. Срок поставки

Воздушные пакеты  поставляется равномерными партиями в течение года, начиная с момента заключения договора. Поставка пакетов  осуществляется партиями по заявкам Покупателя при предварительном согласовании даты и времени доставки.

4. Срок действия договора: с момента подписания до 31.05.2021 г.

5. Порядок приемки

Приемка воздушных пакетов осуществляется по адресу, указанному п.1 спецификации настоящего Технического задания.

Датой поставки пакетов считается дата получения Покупателем и подписания обеими сторонами накладной.

Заводская упаковка не должна быть нарушена. Воздушные пакеты должны отгружаться в упаковке, предотвращающей их порчу или повреждение и обеспечивающей сохранность во время транспортировки, перегрузок и хранения на складе в надлежащих условиях.

При обнаружении недостачи при подсчете пакетов в процессе приема-передачи Покупатель делает отметки об этом в накладной, и составляет соответствующий Акт.

При обнаружении недопоставки пакетов по количеству Покупатель выдвигает требование о поставке недопоставленного количества пакетов, а Поставщик обязан своими силами и за свой счет допоставить товар в течение 3 рабочих дней с момента выставления такого требования и  составления соответствующего Акта.

При выявлении недостатков по качеству пакеты Покупатель направляет Поставщику претензию, а Поставщик обязан в течение 10 рабочих дней со дня получения претензии  заменить пакет не надлежащего качества.

В случае недопоставки, или поставки некачественного пакета, пакет считается не поставленным.

Решение о заключении договора поставки принимается только после проведения испытаний образцов на производственной площадке.

Для проведения испытаний необходимо поставить образцы воздушных пакетов в количестве 10 (десять) штук каждого типа размера.

Поставка образцов для испытаний считается безвозмездной.

6. Форма и порядок оплаты

Форма оплаты: Безналичный расчет.

Оплата товара производится Покупателем по каждой партии в 100% размере, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 10 (десяти) банковских дней со дня подписания товарной накладной, подтверждающей поставку воздушных пакетов.

Датой выполнения Покупателем обязательства по оплате считается дата списания денежных средств с  расчетного счета Покупателя.

7. Начальная максимальная цена Договора

Начальная максимальная цена Договора не установлена.

Начальная максимальная цена Договора включает в себя расходы на перевозку, страхование, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также иных расходов Поставщика, связанных с исполнением обязательств, являющихся предметом настоящего открытого запроса цен.