ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по  капитальному ремонту компрессора  Atlas Copco  GA 110  APF 196448  с заменой ступени сжатия для нужд производственной площадки «ВОЛМА-Майкоп»

1.Предмет открытого тендера

Предметом настоящего тендера является проведение работ по капитальному ремонту компрессора  Atlas Copco  GA 110  APF 196448  для нужд производственной площадки «ВОЛМА-Майкоп»   согласно следующей спецификации:

| Тип оборудования: GA110 7,5 bar (A) Pack |
| --- |
| № п/п | Описание | Ед. измерения | Кол-во |
| 1 | Ступень сжатия (винтовой блок) | шт | 1 |
| 2 | Ведущая шестерня | шт | 1 |
| 3 | Зубчатое колесо | шт | 1 |
| 4 | Набор для капитального ремонта редуктора | шт | 1 |
| 5 | Набор для замены ступени | шт | 1 |
| 6 | Эластичный элемент муфты | шт | 1 |
| 7 | Воздушный фильтр | шт | 1 |
| 8 | Масляно-воздушный сепаратор | шт | 1 |
| 9 | Набор подшипников редуктора | шт | 1 |
| 10 | Шпонка | шт | 1 |
| 11 | Масляный фильтр | шт | 2 |
| 12 | Масло компрессорное RIF Ndurance 20L | шт | 5 |

Все поставляемые и используемые  расходные материалы и запасные части для капитального ремонта, должны являться оригинальными запасными частями и материалами для компрессоров Atlas Copco, либо новыми, сертифицированными продуктами, не уступающими по качественным характеристикам продуктам Atlas Copco (фильтры MAN, Parker (пр-во Германия), сепаратор - Sotras (пр-во Италия), иметь паспорта и соответствующие сертификаты.

2. Сроки  выполнения работ: 1 квартал 2021г.

3. Требования к организации работ

3.1. Место выполнения работ: «ВОЛМА-Майкоп», Республика Адыгея, Майкопский район, пгт. Каменномостский, ул. К. Маркса, 66.

3.2. Исполнитель обязан собственными силами и за свой счет обеспечить доставку оборудования, материалов и персонала, необходимых для выполнения работ по установки новой ступени сжатия и проведения ПНР к месту выполнения работ и обратно, с предоставлением сертификатов на запасные части, фильтра и ГСМ.

3.3. Исполнитель гарантирует, что все расходные материалы, запасные части, ГСМ, фильтры, используемые для ремонтных работ, являются новыми, сертифицированными продуктами, не уступающими по качественным характеристикам продуктам Atlas Copco.

3.4. Исполнитель перед началом работ обязан: предоставить сертификаты на используемые запасные части в процессе работ, провести весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств.

3.5. Исполнитель своевременно оформляет и ведет ремонтную, исполнительную документацию, составляет отчеты о выполненных работах, акты на скрытые работы.

3.6. Персонал Исполнителя должен быть в полной мере обеспечен индивидуальными средствами защиты, приспособлениями и инструментом, прошедшим испытания в соответствии с действующими нормативными актами по охране труда и промышленной безопасности. При производстве работ должны быть выполнены все организационно–технические мероприятия, обеспечивающие безопасное выполнение работ, согласно действующим инструкциям и положениям по охране труда в Российской федерации и на объектах Заказчика.

3.7. Проживание персонала Исполнителя обеспечивает и оплачивает Исполнитель.

3.8. По окончании установки новой ступени сжатия Исполнитель передает Заказчику следующую документацию:

- Подробный отчет о выполненных работах.

- Сертификаты (паспорта) на замененные материалы и оборудование;

- Акт выполненных работ и счет-фактуру.

4. Порядок приёмки работ по техническому обслуживанию

4.1. Приёмка работ по техническому обслуживанию осуществляется по адресу, указанному в пункте 3.1 настоящего Технического задания.

4.2. Материалы и запасные части должны поставляться в заводской упаковке, упаковка не должна быть нарушена и должна обеспечивать сохранность материалов и запасных частей во время транспортировки, перегрузок и хранения на складе в надлежащих условиях.

4.3. На материалы и запчасти необходимо предоставить по прибытию на площадку исполнительную документацию (сертификаты, протоколы, свидетельства, накладные.)

4.4. При завершении работы по проведению технического обслуживания по заявке Заказчика подписывается Акт приема-передачи выполненных работ.

5. Гарантийный срок

5.1.  Гарантийный срок на замененные детали, узлы и работы должен составлять не менее 12 (шести) месяцев с момента выполнения работ.

5.2  Гарантийный срок на ступень сжатия не менее 12 месяцев с момента выполнения работ.

5.3. Исполнитель гарантирует, что качество запасных частей и материалов соответствует требованиям государственных стандартов и технических условий, установленным в Российской Федерации и требованиям Заказчика.

6. Форма и порядок оплаты

6.1. Форма оплаты: безналичный расчет.

6.2. Порядок оплаты предлагается участниками тендера и является одним из критериев оценки. Предпочтительной является оплата по факту выполнения работ.

Начальная (максимальная) цена по договору: не установлена.