ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку аспирационного фильтра формовочных машин ПГП

для нужд ООО  «ВОЛМА-Воскресенск»

- Предмет открытого тендера

Предметом настоящего тендера является поставка аспирационного фильтра обеспыливания для силоса №2 при загрузке гипсового вяжущего цеха по производству ПГП для нужд ПП ООО «ВОЛМА-Воскресенск» в соответствии со следующей спецификацией:

| № | Наименование параметра | Ед.изм | Необходимое значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Технические характеристики аспирационного фильтра: |
| 1 | Рабочая производительность фильтра | м³/час | 4 000 |
| 2 | Площадь фильтровальной поверхности | м² | 116 |
| 3 | Тип, марка фильтрующего материала |  | Полиэстер |
| 4 | Поверхностная плотность фильтрующего материала | г/м² | 500 |
| 5 | Область рабочих температур фильтровального материала: - постоянная - кратковременная | Сº | 140 150 |
| 6 | Концентрация пыли на входе в фильтра, не более | г/ м³ | 30 |
| 7 | Концентрация пыли на выходе из фильтра, не более | мг/ м³ | 20 |
| 8 | Диапазон наружных температур | Сº | 10 - 60 |
| 9 | Требования к сжатому воздуху: - загрязненность по кл. 1 ГОСТ 17433-80 - давление, не менее - расход, не более - точка росы, не менее | Мпа нм³/мин Сº | 0,4.....0,6 1,62 -25 |
| Комплектация аспирационного фильтра: |
| 10 | Корпус фильтра. | 1 |  |
| 11 | Система регенерации фильтра: - электромагнитные клапана - ресивер - шкаф управления регенерацией - трубки регенерации | 1 Комплект |  |
| 12 | Фильтровальные рукава, плотностью 500 г/м² | Комплект |  |
| 13 | Каркасы для фильтровальных рукавов (d проволки не менее 4мм, материал СВ08Г2С) | Комплект |  |
| 14 | Система управления должна иметь возможность удаленного запуска и выбора режима работы, ответные сигналы (сухие контакты) работа, ошибка и токовый выход с (датчика перепада давления) |  |  |

Технические параметры поставляемого товара должны полностью соответствовать требованиям настоящего Технического задания.  Сборочный чертеж прилагается.

В составе заявки участнику тендера необходимо приложить чертеж и спецификацию предлагаемого оборудования.

- Место поставки:  ООО «ВОЛМА-Воскресенск», Московская область,  г. Воскресенск, ул. Кирова, д.3, строение 1.

- Условия поставки

Поставляемый товар должен быть новый, не бывший в использовании, не восстановленный. Следы коррозии и другие повреждения товара не допускаются. Товар по своим характеристикам должен соответствовать техническим параметрам, указанным в настоящем ТЗ.

В цену товара должны быть включены все расходы Участника тендера по доставке, упаковке, маркировке, погрузке, транспортировке, разгрузке товаров, а также прочие расходы и налоги, уплаченные или подлежащие уплате.

Товар  поставляется в заводской упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, либо другой нормативно-технической документации, исключающей их повреждения при транспортировке. Транспортировка выполняется силами Поставщика.

Поставка товара осуществляется при предварительном согласовании с Покупателем даты и времени доставки.

- Срок поставки: 1 квартал 2020г.

- Порядок приемки товара

Приемка товара осуществляется по адресу, указанному в разделе № 2 настоящего Технического задания как «Место поставки».

Датой поставки товара считается дата получения Покупателем Изделия и подписания обеими сторонами накладной.

Маркировка и упаковка товара  должна быть  в соответствии  ГОСТ, ТУ.

Заводская упаковка не должна быть нарушена. Товар должен отгружаться в упаковке, предотвращающей его порчу или повреждение и обеспечивающей сохранность изделия во время транспортировки, перегрузок и хранения на складе в надлежащих условиях.

При обнаружении недостачи в процессе приема-передачи  при подсчете позиций в комплектации товара Покупатель делает отметки об этом в накладной и составляет соответствующий Акт.

При обнаружении недопоставки товара по количеству Покупатель выдвигает требование о поставке недопоставленного количества товаров, а Поставщик обязан своими силами и за свой счет допоставить товар в течение 3 рабочих дней с момента выставления такого требования и составления соответствующего Акта.

В случае недопоставки, или поставки некачественного товара, товар считается не поставленным.

6 . Гарантийный срок

Гарантийный срок на товар должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев. Поставщик гарантирует, что качество поставляемого товара соответствует требованиям государственных стандартов и технических условий, установленным в Российской Федерации и требованиям Покупателя.

При обнаружении в пределах гарантийного срока в поставленном товаре дефектов Поставщик обязан в течение 30 дней со дня получения письменного уведомления Покупателя заменить товар на качественный своими силами и за свой счет. В случае замены товара гарантийный срок продлевается на срок замены.

7. Форма и порядок оплаты

Форма оплаты: Безналичный расчет.

Условия оплаты предлагаются участниками тендера и являются одним из критериев оценки. Предпочтительной является оплата по факту поставки с отсрочкой платежа.

Начальная (максимальная) цена договора: не установлена.