ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на монтаж второй ветки хозяйственно-бытового и противопожарного водопровода

на производственной площадке ООО «ВОЛМА-Воскресенск»

1.Предмет открытого запроса предложений

Предметом настоящего тендера является проведение работ по монтажу второй ветки хозяйственно-бытового и противопожарного водопровода на производственной площадке ООО «ВОЛМА-Воскресенск».

1.1. Перечень работ по монтажу второй ветки хозяйственно-бытового и противопожарного водопровода ООО «ВОЛМА-Воскресенск» приведен в спецификации:

| № п/п | Наименование | Кол-во | Ед.изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Земляные и восстановительные работы: |
| 1.1 | Разработка траншеи (ширина основания 0,6 м) с откосами на спланированной местности | 170 | м3 |
| 1.2 | Подсыпка из песка h=10 см с трамбовкой | 10 | м3 |
| 1.3 | Разработка грунта под монтаж колодцев d1500 мм – 2 шт, d1000 мм- 2 шт. | 18 | м3 |
| 1.4 | Устройство бетонной площадки под колодцы размерами 2000х2000 мм, высотой h=200 мм c армированием | 4 | шт |
| 1.5 | Восстановление водопроводного колодца с демонтажем старого оборудования и арматуры. | 1 | шт |
| 2.Монтажные работы: |
| 2.1 | Монтаж водопроводного колодца d=1000 мм, h=2200 мм с герметизацией. | 2 | шт |
| 2.2 | Монтаж водопроводного колодца d=1500 мм, h=2200 мм с герметизацией. | 2 | шт |
| 2.3 | Подключение к действующим водопроводу в точках ПГ9 и ПГ10 | 2 | подкл. |
| 2.3 | Прокладка трубы ПЭ100 SDR13.6 d110 мм (бухтой) в грунте | 41 | м |
| 2.4 | Прокладка трубы ПЭ100 SDR13.6 d110 мм (бухтой) в стальной гильзе Ду150 | 392 | м |
| 2.5 | Монтаж и подключение стального пожарного гидранта ГП-Н-1500 мм | 2 | шт |
| 2.6 | Монтаж поставки-тройника фланцевой ППТФ 100х100 под пожарный гидрант | 2 | шт |
| 2.7 | Монтаж задвижки Ду100 с обрезиненным клином | 2 | шт |

  - Перечень материалов и оборудования для выполнения работ по монтажу второй ветки хозяйственно-бытового и противопожарного водопровода ООО «ВОЛМА-Воскресенск»:

| № п/п | Наименование | Кол-во | Ед.изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| Колодец (Пожарный гидрант) ПГ9 – точка врезки |
| 1 | Переход электросварной ПЭ100 SDR11 160/110 мм | 1 | шт |
| 2 | Втулка под фланец ПЭ 100 SDR11 D160 мм, | 1 | шт |
| 3 | Фланец стальной под втулку ПЭ d160 мм (Ду150 мм) | 1 | шт |
| 4 | Прокладка резиновая Ду150 | 1 | шт |
| 5 | Болт оцинк. М20х100 | 8 | шт |
| 6 | Шайба оцинк. 20 | 16 | шт |
| 7 | Гайка оцинк. М20 | 8 | шт |
| Колодец ВК-20 (d1000 мм) |
| 1 | Отвод электросварной ПЭ100 SDR11 d110 мм, 90 град. | 1 | шт |
| Колодец (Пожарный гидрант) ПГ11 |
| 1 | Подставка-тройник фланцевая ППТФ 100х100 под пожарный гидрант | 1 | шт |
| 2 | Гидрант пожарный ГП-Н-1500 мм | 1 | шт |
| 3 | Крепление для пожарного гидранта: - болт ст.оцинк. М16х90 – 6 шт. - шайба оцинк. М16 – 12 шт. - гайка оцинк. М16 – 6 шт. | 1 | компл. |
| 4 | Прокладка под пожарный гидрант Дн230/175/27 мм, толщина 7 мм, ГОСТ 7338 | 1 | шт |
| 5 | Втулка под фланец ПЭ 100 SDR11 D110 мм, | 2 | шт |
| 6 | Фланец стальной под втулку ПЭ d110 мм (Ду100 мм) | 2 | шт |
| 7 | Прокладка резиновая Ду100 | 3 | шт |
| 8 | Болт оцинк. М16х100 | 24 | шт |
| 9 | Шайба оцинк. 16 | 48 | шт |
| 10 | Гайка оцинк. М16 | 24 | шт |
| 11 | Задвижка Ду100 с обрезин.клином | 1 | шт |
| 12 | Муфта электросварная ПЭ100 SDR11 d110 мм | 2 | шт |
| Колодец ВК-21 |
| 1 | Отвод электросварной ПЭ100 SDR11 d110 мм, 90 град. | 1 | шт |
| Колодец (Пожарный гидрант) ПГ12 |
| 1 | Подставка-тройник фланцевая ППТФ 100х100 под пожарный гидрант | 1 | шт |
| 2 | Гидрант пожарный ГП-Н-1500 мм | 1 | шт |
| 3 | Крепление для пожарного гидранта: - болт ст.оцинк. М16х90 – 6 шт. - шайба оцинк. М16 – 12 шт. - гайка оцинк. М16 – 6 шт. | 1 | компл. |
| 4 | Прокладка под пожарный гидрант Дн230/175/27 мм, толщина 7 мм, ГОСТ 7338 | 1 | шт |
| 5 | Втулка под фланец ПЭ 100 SDR11 D110 мм, | 2 | шт |
| 6 | Фланец стальной под втулку ПЭ d110 мм (Ду100 мм) | 2 | шт |
| 7 | Прокладка резиновая Ду100 | 3 | шт |
| 8 | Болт оцинк. М16х100 | 24 | шт |
| 9 | Шайба оцинк. 16 | 48 | шт |
| 10 | Гайка оцинк. М16 | 24 | шт |
| 11 | Задвижка Ду100 с обрезин.клином | 1 | шт |
| 12 | Муфта электросварная ПЭ100 SDR11 d110 мм | 2 | шт |
| Колодец (Пожарный гидрант) ПГ10 – точка врезки |
| 1 | Переход электросварной ПЭ100 SDR11 160/110 мм | 1 | шт |
| 2 | Втулка под фланец ПЭ 100 SDR11 D160 мм, | 1 | шт |
| 3 | Фланец стальной под втулку ПЭ d160 мм (Ду150 мм) | 1 | шт |
| 4 | Прокладка резиновая Ду150 | 1 | шт |
| 5 | Болт оцинк. М20х100 | 8 | шт |
| 6 | Шайба оцинк. 20 | 16 | шт |
| 7 | Гайка оцинк. М20 | 8 | шт |

  - Подрядчик выполняет работы из своих материалов и оборудования, в соответствии с п.1.1 и 1.2 Технического задания.

  - Работы выполняются согласно схеме по прокладке участка хозяйственно-бытового и противопожарного водопровода ООО «ВОЛМА-Воскресенск» (Приложение №1 к настоящему Техническому заданию).

  - Дополнительные расходы и работы, возникшие при выполнении работ, Подрядчик отдельно согласовывает с Заказчиком.

- Сроки и условия проведения работ

  - Работы по монтажу второй ветки хозяйственно-бытового и противопожарного водопровода ООО «ВОЛМА-Воскресенск» необходимо провести в период с момента заключения договора до 30.09.2016 г.

  - Работы по монтажу второй ветки хозяйственно-бытового и противопожарного водопровода ООО «ВОЛМА-Воскресенск» будут производиться на территории ООО «ВОЛМА-Воскресенск» по адресу: Московская область, г.Воскресенск, ул.Кирова, дом 3, строение 1.

- Порядок приёмки работы

  - При завершении работы Заказчик предоставляет Акт об окончании работ, подписываемый обеими сторонами; Акт о гидравлическом испытании; Акт пуско-наладки, исполнительную документацию.

  - Работы считаются оконченными после подписания Актов выполненных работ по форме КС-2 и КС-3.

- Гарантийный срок

  - Гарантийный срок на работы должен составлять не менее 12 месяцев с момента выполнения работ.

- Форма и порядок оплаты

5.1. Форма оплаты – безналичный расчет.

  - Порядок оплаты предлагается Участниками тендера и является одним из критериев оценки. Предпочтительной является оплата по факту выполнения работ с отсрочкой платежа.

  - Начальная (максимальная) цена Договора: не установлена.