ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выбор подрядчика на выполнение работ по ремонту автодорожного покрытия для нужд производственных площадок ВОЛМА-Волгоград, ВОЛМА-ВТР в 2022г.

- Предмет тендера

Лот № 1:

Выполнение работ по текущему ямочному ремонту автодорожного покрытия в объеме 500 м2 на производственной площадке ВОЛМА-Волгоград  по адресу г. Волгоград, ул. Крепильная 128, согласно следующему объему работ:

1. Демонтаж: нарезка контуров дефектных участков покрытия 500 кв.м.;

2. Демонтаж асфальта с вывозом и утилизацией;

3. Монтаж: Воздушная чистка 500 кв.м.;

4. Проливка битумной эмульсией (прорезанных) дорожных карт;

5. Укладка и уплотнение асфальтобетонной смеси от 50-100 мм.

Лот № 2:

Выполнение работ по текущему ямочному  ремонту автодорожного покрытия в объеме 260 м2 на производственной площадке ВОЛМА-ВТР по адресу г. Волгоград, ул. Шкирятова, 36 согласно следующему объему работ:

1. Демонтаж: нарезка контуров дефектных участков покрытия 260 кв.м.;

2. Демонтаж асфальта с вывозом и утилизацией;

3. Монтаж: Воздушная чистка 260 кв.м.;

4. Проливка битумной эмульсией (прорезанных) дорожных карт;

5. Укладка и уплотнение асфальтобетонной смеси от 50-100 мм.

- Срок выполнения работ:

Все работы по двум Лотам должны быть выполнены до 15.05.2022г. Работы необходимо проводить в сухую погоду в рабочее время предприятия или согласовывать отдельно.

- Место выполнения работ

Лот № 1: ООО «ВОЛМА» филиал ВОЛМА-Волгоград, адрес: г. Волгоград, ул. Крепильная 128.

Лот № 2: ООО «ВОЛМА-ВТР», адрес: г. Волгоград, ул. Шкирятова, 36.

4. Общие требования к выполнению работ

Подрядчик предоставляет локальный сметный расчет по каждому Лоту. Требования к составлению локального сметного расчета указаны в Приложении №1 к данному Техническому заданию.

В расценках должны быть учтены все затраты (работа, материалы, транспортные расходы и НДС). Подрядчик обязан согласовывать все материалы (включая их стоимость) с Заказчиком до начала производства работ. Подрядчик должен выполнить перечисленные работы, обеспечив их надлежащее качество, в соответствии с требованиями строительных норм и правил, с применением высококачественных строительных материалов и оборудования, исходя из назначения автомобильной дороги и в соответствии с требованиями пожарной безопасности, санитарной безопасности и других нормативных актов, соответствующих профилю выполняемых работ. Подрядчик обязан составить график производства работ и согласовать его с заказчиком. До начала производства работ технический персонал должен быть ознакомлен с графиком производства работ.

Продолжительность рабочего дня – не менее 8 часов. Увеличение продолжительности рабочего дня и недели по согласованию с Заказчиком.

Поставка материалов, изделий осуществляется Подрядчиком. Обязательное предоставление копии товарных накладных (или иных документов) службе безопасности при ввозе материалов на строительный объект.

Персонал Подрядчика, командированный к месту производства работ, должен пройти в своей организации обучение и проверку знаний ПБ при работе в объеме требований, предъявляемых к выполняемым работам. При производстве работ соблюдать СНиП 12-03-2001; СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», а также соблюдение норм пожарной безопасности и охраны труда.

Применение строительных материалов, комплектующих и оборудования, определяется требованиями, предъявляемыми к ним, исходя из назначения помещений, пожарной безопасности, санитарной безопасности и других нормативных актов. Все материалы должны иметь:

- Сертификаты соответствия (паспорта качества);

2. Санитарно-эпидемиологические заключения;

3. Сертификаты пожарной безопасности;

Инструкции по применению заводов – изготовителей на русском языке с указанием нормы расхода материалов.

Подрядчик обязан содержать в порядке, соблюдая противопожарные, санитарные и экологические нормы, территории (площадки), отведенные ему для складирования новых материалов и демонтируемых материалов. Производить  уборку объекта от строительного мусора по окончании работ, сбор и вывоз строительного и бытового мусора, образовавшегося в результате ремонта, производить не реже 1 раза в неделю за счет собственных средств, собственным транспортом, а также Строительный мусор вывозится на полигон захоронения, оплачиваемого за счет средств Подрядчика.

Контроль исполнения правил обращения с отходами, образуемыми при проведении ремонтно-строительных работ, осуществляет подрядная организация. Подрядчик по заданию Заказчика выполняет все подготовительные, общестроительные и другие работы в соответствии с Технической документацией, указаниями, распоряжениями Заказчика и действующим законодательством РФ, включая работы, определенно не упомянутые, но необходимые для ремонта объекта и нормальной его эксплуатации.

Подрядчик осуществляет за свой счет необходимые мероприятия сезонного характера для обеспечения надлежащих темпов выполнения работ и достижения требуемых качественных показателей и обеспечивает беспрепятственный доступ персонала Заказчика на объект, ко всем видам работ, в любое время, в течение всего периода производства работ.

5. Гарантийный срок

Подрядчик обязан предоставить  срок  гарантии нормального функционирования результата работы на 36 (тридцать шесть) месяцев со дня  подписания  Сторонами акта  приемки  выполненных работ. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты по вине Подрядчика, которые не позволяют продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно, на период устранения дефектов. Устранение дефектов осуществляется Подрядчиком за свой счет (в т.ч. скрытых, которые невозможно было выявить при приёмке работ), в течение всего гарантийного периода.

6. Форма и порядок оплаты

Форма оплаты: безналичный расчет.

Порядок оплаты предлагается участником тендера и является одним из критериев оценки.

Датой выполнения Заказчиком обязательства по оплате считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

Начальная (максимальная) цена договора: не установлена.

В цену включаются все расходы Участника, производимые им в процессе выполнения работ (оказания услуги), в том числе страховки, уплата налогов, сборов и других обязательных платежей, связанных с исполнением обязательств по договору в рамках данного тендера.

Фото отдельных дефектных участков