Приложение 3

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение инженерно-геологических изысканий

и геофизические исследования для подготовки проектной документации

| № п.п. | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| Общие сведения об объекте |
| 1 | Наименование объекта | Строительство Технологической дороги от карьера Голубиная гора до дробильно-сортировочного комплекса ООО Волма-Оренбург, расположенного по адресу: Россия, Оренбургская область, Беляевский район, поселок Дубенский |
| 1.1 | Функциональное назначение: | Объект производственного назначения |
| 2 | Адрес объекта | Россия, Оренбургская область, Беляевский район, поселок Дубенский |
| 3 | Технический заказчик / застройщик: | ООО «ЮжУралгипс» |
| 4 | Подрядчик |  |
| 5 | Вид строительства | Новое строительство |
| 6 | Стадия проектирования объекта | Рабочая документации |
| 7 | Уровень ответственности проектируемых зданий и сооружений | Не категорируется |
| 8 | Цель производства инженерных изысканий | Получение материалов в объеме необходимом и достаточном для разработки проектной документации, в соответствии с требованиями законодательства РФ, нормативных, технических документов федеральных органов исполнительной власти и градостроительного кодекса РФ |
| 9 | Сроки, объемы и этапы проведения инженерных изысканий | В один этап: Бурение 3-х скважин глубиной по 10 п.м. (уточняется при проектировании). |
| 10 | Требования к производству инженерных изысканий | В соответствии с СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения». Актуализированная редакция СНиП 11-02-96. |
| 11 | Сведения о ранее выполненных изысканиях | Отсутствуют |

| Характеристика проектируемого объекта |
| --- |
| № по генплану | Наименование зданий и сооружений | Уровень ответственности | Этажность | Тип фундаментов | Конструкция основания | Предельные величины средних осадков фундаментов | Условия эксплуатации |
|  |  | Габариты, м | Высота, м | Нагрузка на основания | Глубина заложения фундаментов |  | Темпы возведен зданий |
| 1 | Технологическая дорога | 2 (нормальный) | - | отсутствуют | Щебеночное основание | 10см | По назначению |
|  |  | 4600 х4,5 | - | 5/20тсм2 | Корыто - 0,35 |  | нормальный |
| Задание на изыскания |
| 1 | Выполнить инженерно-геологические изыскания для подготовки проектной документации | Без этапов |
| 2 | Требования к оценке рисков опасных процессов и явлений: | Дать оценку потенциальной подтопляемости территории (участка) при величине критического подтопляющего уровня подземных вод Нс= __-2.0__ м, значение водопотребления V = _4.0_ м3/сут на 1 га занимаемой площади |
| 2.1. | Дополнительные сведения | Выполнить Гидрогеологическое моделирование |
| 3 | Дать оценку карстово-суффозионной опасности | выполнить |
| 4 | Измерить интенсивность электрохимической коррозии и блуждающих токов в грунтах: | выполнить |
| 5 | Требования к материалам изысканий | 1. Разработать и согласовать «Программу выполнения инженерно-геологических изысканий» 2. Выполнить инженерно-геологические изыскания под строительство сооружения в соответствии с требованиями законодательства РФ, нормативных, технических документов федеральных органов исполнительной власти и градостроительного кодекса РФ 3. Количество и глубина скважин определяется программой инженерно-геологических изысканий в соответствии с таблицами 6.2, 6.4 СП 47.13330.2016, в части, обязательной к применению и может быть уточнена в ходе выполнения работ 4. Виды и объемы лабораторных работ определить в программе инженерно-геологических изысканий 5. Точность и обеспеченность необходимых данных по грунтам основания α=0,85 и 0,95 по ГОСТ 20522-2012 6. В отчете указать сведения о геолого-литологическом строении участка, о сезонных колебаниях уровня подземных вод, об уровнях обеспеченности, о неблагоприятных физико-геологических явлениях 7. В отчете привести нормативные и расчетные характеристики грунтов 8. Определить коррозионную агрессивность грунтов к стали, алюминию, свинцу, подземных вод. 9. В отчете привести сведения о глубине сезонного промерзания грунтов, их морозной пучинистости |
| 6 | Дополнительные требования к производству инженерных изысканий | Выполнить фотофиксацию |
| 7 | Требования к передаваемым материалам и порядку их передачи | 7.1. Представить отчеты по каждому виду изысканий отдельно в 2-х экземплярах в бумажном виде и в 1-ом экземпляре на электронных носителях 7.2. Электронная копия документации передается на CD-R дисках в форматах разработки (Autocad, Word и т.п.) и pdf |
| 8 | Дополнительные требования к структуре и оформлению результатов инженерных изысканий | При наличии указать |
| 9 | Перечень нормативных документов | Инженерные изыскания выполнить в соответствии с постановлением Правительства РФ № 20 от 19.01.2006 года «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства». СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения». Актуализированная редакция СНиП 11-02-96. СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений». ГОСТ 5180-2015 Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик. ГОСТ 20522-2012 Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний. ГОСТ 30416-2012 Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения. ГОСТ 12248-2010 Грунты. Методы лабораторных определений характеристик прочности и деформируемости. ГОСТ 25100-2011 Грунты. Классификация/ ГОСТ 12071-2000 Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов. |