Приложение 4

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на инженерно-экологические изыскания

для подготовки проектной документации

| 1. | Наименование объекта: | Строительство Технологической дороги от карьера Голубинная гора до дробильно-сортировочного комплекса Волма-Оренбург, расположенного по адресу: Россия, Оренбургская область, Беляевский район, поселок Дубенский |
| --- | --- | --- |
| 2. | Адрес объекта: | Россия, Оренбургская область, Беляевский район, поселок Дубенский |
| 3. | Заказчик: | ООО «ЮЖУралгипс» |
| 4. | Стадия проектирования: | ПД |
| 5. | Площадь участка: | Ориентировочно -2,07га |
| 6. | Площадь застройки: | Ориентировочно -2,07га |
| 7. | Глубина ведения земляных работ: | -0,35м. Выработка насыпи до -0,35м |
| 8. | Количество и высота этажей: | - |
| 9. | Конструкция покрытия дороги: | Щебеночное покрытие |
| 10. | Сведения о существующих и проектируемых источниках и показателях вредных экологических воздействий: | отсутствуют |
| 11. | Наличие на участке строений, предназначенных под снос: | отсутствуют |
| 12. | Предполагаемый тип фундаментов: | Не предусмотрен |
| 13. | Необходимость получения заключения Роспотребнадзора: | нет |
| 14. | Виды исследований: | - Измерение МЭД гамма-излучения на территории; - Гамма-спектрометрия проб грунта; - Измерение ПП радона на территории; - Определение соединений тяжелых металлов в пробах грунта; - Определение 3,4-бенз(а)пирена в пробах грунта; - Определение нефтепродуктов в пробах грунта; - Микробиологическое исследование проб грунта. |
| 15. | Требования к передаваемым материалам и порядку их передачи | 15.1. Представить отчеты в 2-х экземплярах в бумажном виде и в 1-ом экземпляре на электронных носителях 15.2. Электронная копия документации передается на CD-R дисках в форматах разработки (Autocad, Word и т.п.) и pdf |