ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по ремонту скоростных и секционных ворот

для нужд производственной площадки «ВОЛМА-Воскресенск»

1. Предметом настоящего тендера является выполнение работ по ремонту скоростных и секционных ворот для нужд производственной площадки  «ВОЛМА-Воскресенск» в соответствии со следующей спецификацией:

| Перечень основных данных и требований: | Содержание: |
| --- | --- |
| 1. Характеристики | Секционные ворота предназначены для удержания тепла в здании производственного предприятия ООО «ВОЛМА-Воскресенск» |
| 1.1. Необходимые виды материалов и объемы выполнения работ. | Замена энкодера Замена верхней пары заход L+R Замена верхней пластины на 150 мм Замена прижимного сектора Замена оси направляющей Замена шестерни Замена ремня противовеса Замена ролика противовеса Замена фотоэлементов Замена Двигателя на 1,5 кВт Замена платы управления Замена боковой полосы зиппер Замена прижимного сектора Замена ролика противовеса Замена ремня противовеса Замена кромки WDD Замена полотна Срок выполнения работ: 7-14 рабочих дней. |
| 2. Характеристики | Скоростные ворота предназначены для удержания тепла в здании производственного предприятия ООО «ВОЛМА-Воскресенск» |
| 2.1. Необходимые виды материалов и объемы выполнения работ. | Артикул Товары (работы, услуги) Кол-во Ед. Замена энкодера с последующей настройкой пределов хода 1 шт Замена пары заходных пластиковых направляющих (сверху механизма)43 1 шт Замена верхней 150мм пластиковой вставки боковой направляющей (с одной стороны) 1 шт Замена прижимных секторов = Замена блоков заправки полотна | 2 шт Замена пластиковой направляющей машинки между колесом и отбойником (с одной стороны)42 1 шт Замена приводного вала, или замена зубчатых колес с 2-ух сторон, или замена 1 зубчатого колеса со стороны мотора/противовеса 2 шт Замена ремня противовеса 1 шт Замена комплекта ролика противовеса 1 шт Замена фотоэлементов с последующей настройкой 1 шт Переустановка индукционной петли (нормочас) 4 шт Настройка автоматики = настройка концевых положений 1 шт Упаковка мастики полиуретан для магнитной петли | 5 шт MOTCODALL001 Энкодер с магнитом, без кабеля 1 шт KITMUTM02002 Пластиковая часть верхней направляющей, лев 1 шт KITMUTM02001 Пластиковая часть верхней направляющей, прав 1 шт GLIMUTMAG007 Заходная (150мм) верхняя часть пластиковой направляющей | 2 шт KITACCM02001 Прижимной сектор-направляющая для зубч. колеса 2 шт KITMUTM02003 Пластиковая часть основной направляющей, прав 1 шт KITMUTM02004 Пластиковая часть основной направляющей, лев 1 шт KITPIGM02007 | Зубчатое колесо М2, 25-зуб., пластик 2 шт MAGACCALL010 Ремень противовеса (метры) 6 шт PDFDIVALL034 Комплект ролика противовеса М2/М3 1 шт ELECELALL021 Фотодатчик-передатчик (трансмитер) 1 шт ELECELALL022 Фотодатчик-приемник (ресивер) 1 шт Артикул Товары (работы, услуги) Кол-во Ед. Демонтаж полотна ворот (без короба) 1 шт Монтаж полотна (с настройкой управления) = заправка полотна 1 шт Замена приводного вала, или замена зубчатых колес с 2-ух сторон, или замена 1 зубчатого колеса со стороны мотора/противовеса 1 шт Замена пары заходных пластиковых направляющих (сверху механизма)43 1 шт Замена прижимных секторов = Замена блоков заправки полотна 1 шт Замена элементов БУ с последующей настройкой 1 шт MOT09004P003 Мотор 90S2-1,5KW 230/400V 1 шт | MOTRED007002 Редуктор FRS60 1/7 (двигатель 1.5kW) 1 шт ELEVARALL015 Плата управления для абсолютного энкодера ABENPCO1 (с трансформатором 15VAC) 1 шт ELEVARALL035 Част. преобразователь ATV12 1,5kw 230V 1 шт KITACCM02001 Прижимной сектор-направляющая для зубч. колеса 2 шт KITMUTM02002 Пластиковая часть верхней направляющей, лев 1 шт KITMUTM02001 Пластиковая часть верхней направляющей, прав 1 шт KITPIGM02007 Зубчатое колесо М2, 25-зуб., пластик 2 шт Артикул Товары (работы, услуги) Кол-во Ед. Демонтаж полотна ворот (без короба) 1 шт Монтаж полотна (с настройкой управления) = заправка полотна 1 шт Регулировка зазоров приводного вала со стороны мотора = Замена редуктора = Замена двигателя 1 шт Замена одного зиппера М2/М3 или боковой полосы для серии D (возможно проведение работ на месте) За метр 8,14 Пог м Замена пары заходных пластиковых направляющих (сверху механизма)43 1 шт Замена прижимных секторов = Замена блоков заправки полотна 1 шт Замена верхней 150мм пластиковой вставки боковой направляющей (с одной стороны) 2 шт Замена ремня противовеса 1 шт Замена комплекта ролика противовеса 1 шт Замена пластиковой части боковой направляющей, с одной стороны= Замена комплекта пружин 2 шт Замена элементов БУ с последующей настройкой (ATV) 1 шт MOT09004P003 Мотор 90S2-1,5KW 230/400V 1 шт MOTRED007002 Редуктор FRS60 1/7 (двигатель 1.5kW) 1 шт ELEVARALL035 Част. преобразователь ATV12 1,5kw 230V 1 шт PDFZIPMAG057 Зиппер М2/М3 L=4500мм LHS левый 1 шт PDFZIPMAG064 Зиппер М2/М3 L=4500мм LHS правый 1 шт KITMUTM02002 Пластиковая часть верхней направляющей, лев 1 шт KITMUTM02001 Пластиковая часть верхней направляющей, прав 1 шт KITACCM02001 Прижимной сектор-направляющая для зубч. колеса 2 шт GLIMUTMAG007 Заходная (150мм) верхняя часть пластиковой направляющей | 1 шт PDFDIVALL034 Комплект ролика противовеса М2/М3 1 шт MAGACCALL010 Ремень противовеса (метры) 5 шт GLIMUTMAG004 Пластиковая направляющая 2 шт Артикул Товары (работы, услуги) Кол-во Ед. Демонтаж полотна ворот (без короба) 1 шт Монтаж полотна (с настройкой управления) = заправка полотна 1 шт Замена фотоэлементов с последующей настройкой 1 шт Замена энкодера с последующей настройкой пределов хода 1 шт Демонтаж - монтаж боковой направляющей (пара) 0,5 Пог м Замена одного зиппера М2/М3 или боковой полосы для серии D (возможно проведение работ на месте) За метр | 8,5 Пог м Работа по замене WDD передатчика/кромки (возможно проведение работ на месте) 1 шт Замена пары заходных пластиковых направляющих (сверху механизма)43 1 шт Замена приводного вала, или замена зубчатых колес с 2-ух сторон, или замена 1 зубчатого колеса со стороны мотора/противовеса 1 шт Замена элементов БУ с последующей настройкой (ATV) 1 шт Замена кабеля индукционной петли (нормочас) Иные работы 1 шт MOT09004P003 Мотор 90S2-1,5KW 230/400V 1 шт MOTRED007002 Редуктор FRS60 1/7 (двигатель 1.5kW) 1 шт ELEVARALL035 Част. преобразователь ATV12 1,5kw 230V 1 шт ELECELALL021 Фотодатчик-передатчик (трансмитер) 1 шт ELECELALL022 Фотодатчик-приемник (ресивер) 1 шт MOTCODALL001 Энкодер с магнитом, без кабеля 1 шт PDFGLIMAG001 Боковая направляющая (комплект) М2, правая 1 шт PDFZIPMAG057 Зиппер М2/М3 L=4500мм LHS левый 1 шт PDFZIPMAG064 Зиппер М2/М3 L=4500мм LHS правый 1 шт PDFCELALL022 WDD комплект: профиль 4000мм + передатчик | 1 шт KITMUTM02002 Пластиковая часть верхней направляющей, лев 1 шт KITMUTM02001 Пластиковая часть верхней направляющей, прав 1 шт KITPIGM02007 Зубчатое колесо М2, 25-зуб., пластик 2 шт Артикул Товары (работы, услуги) Кол Ед. Демонтаж полотна ворот (без короба) 1 шт Монтаж полотна (с настройкой управления) = заправка полотна 1 шт Замена элементов БУ с последующей настройкой (ATV) 1 шт Замена ремня противовеса 1 шт Замена комплекта ролика противовеса 1 шт Замена энкодера с последующей настройкой пределов хода | 1 шт Замена пары заходных пластиковых направляющих (сверху механизма)43 1 шт Замена прижимных секторов = Замена блоков заправки полотна 1 шт Замена приводного вала, или замена зубчатых колес с 2-ух сторон, или замена 1 зубчатого колеса со стороны мотора/противовеса 1 шт Замена одного зиппера М2/М3 или боковой полосы для серии D (возможно проведение работ на месте) За метр 7,34 Пог м MOT09004P003 Мотор 90S2-1,5KW 230/400V 1 шт MOTRED007002 Редуктор FRS60 1/7 (двигатель 1.5kW) | 1 шт ELEVARALL035 Част. преобразователь ATV12 1,5kw 230V 1 шт PDFDIVALL034 Комплект ролика противовеса М2/М3 1 шт MAGACCALL010 Ремень противовеса (метры) 5 шт MOTCODALL001 Энкодер с магнитом, без кабеля 1 шт KITMUTM02002 | Пластиковая часть верхней направляющей, лев 1 шт KITMUTM02001 Пластиковая часть верхней направляющей, прав 1 шт KITACCM02001 Прижимной сектор-направляющая для зубч. Колеса 2 шт KITPIGM02007 Зубчатое колесо М2, 25-зуб., пластик 2 шт PDFZIPMAG057 Зиппер М2/М3 L=4500мм LHS левый | 1 шт Артикул Товары (работы, услуги) Кол-во Ед. Демонтаж полотна ворот (без короба) шт Монтаж полотна (с настройкой управления) = заправка полотна шт Замена одного зиппера М2/М3 или боковой полосы для серии D (возможно проведение работ на месте) За метр Пог м Замена приводного вала, или замена зубчатых колес с 2-ух сторон, или замена 1 зубчатого колеса со стороны мотора/противовеса шт Замена пары заходных пластиковых направляющих (сверху механизма)43 шт Замена верхней 150мм пластиковой вставки боковой направляющей (с одной стороны) | шт Замена ремня противовеса шт Замена комплекта ролика противовеса шт Замена фотоэлементов с последующей настройкой шт Работа по замене WDD передатчика/кромки (возможно проведение работ на месте) шт PDFZIPMAG057 Зиппер М2/М3 L=6000мм LHS левый 1 шт PDFZIPMAG064 Зиппер М2/М3 L=6000мм LHS правый 1 шт KITPIGM02007 Зубчатое колесо М2, 25-зуб., пластик 2 шт KITMUTM02002 Пластиковая часть верхней направляющей, лев 1 шт KITMUTM02001 Пластиковая часть верхней направляющей, прав 1 шт GLIMUTMAG007 Заходная (150мм) верхняя часть пластиковой направляющей 1 шт PDFDIVALL034 Комплект ролика противовеса М2/М3 1 шт MAGACCALL010 Ремень противовеса (метры) 5 шт ELECELALL021 Фотодатчик-передатчик (трансмитер) 1 шт ELECELALL022 Фотодатчик-приемник (ресивер) 1 шт PDFCELALL022 WDD комплект: профиль 6000мм + передатчик 1 шт ELECELALL011 Колпачок профиля WDD 1 шт KITPALM02001 Подшипник 2 шт Артикул Товары (работы, услуги) Кол-во Ед. Демонтаж полотна ворот (без короба) 1 шт Замена элементов БУ с последующей настройкой 1 шт Замена энкодера с последующей настройкой пределов хода 1 шт Демонтаж - монтаж боковой направляющей (пара) 1 шт Монтаж полотна (с настройкой управления) = заправка полотна 1 шт Замена прижимных секторов = Замена блоков заправки полотна 1 шт Замена пары заходных пластиковых направляющих (сверху механизма)43 1 шт Замена верхней 150мм пластиковой вставки боковой направляющей (с одной стороны) 2 шт Замена фотоэлементов с последующей настройкой 1 шт Замена ремня противовеса 1 шт Замена комплекта ролика противовеса 1 шт Замена приводного вала, или замена зубчатых колес с 2-ух сторон, или замена 1 зубчатого колеса со стороны мотора/противовеса 1 шт MOT09004P003 Мотор 90S2-1,5KW 230/400V 1 шт MOTRED007002 Редуктор FRS60 1/7 (двигатель 1.5kW) 1 шт ELEVARALL035 Част. преобразователь ATV12 1,5kw 230V 1 шт MOTCODALL001 Энкодер с магнитом, без кабеля 1 шт PDFGLIMAG001 Боковая направляющая (комплект) М2, правая 1 шт PDFGLIMAG020 Боковая направляющая (комплект) М2, левая 1 шт Полотно ворот 2 шт KITACCM02001 Прижимной сектор-направляющая для зубч. Колеса 1 шт KITMUTM02002 Пластиковая часть верхней направляющей, лев 1 шт KITMUTM02001 Пластиковая часть верхней направляющей, прав 2 шт GLIMUTMAG007 Заходная (150мм) верхняя часть пластиковой направляющей 1 шт ELECELALL021 Фотодатчик-передатчик (трансмитер) 1 шт ELECELALL022 Фотодатчик-приемник (ресивер) 1 шт PDFDIVALL034 Комплект ролика противовеса М2/М3 1 шт MAGACCALL010 Ремень противовеса (метры) 5 шт KITPIGM02007 Зубчатое колесо М2, 25-зуб., пластик 2 шт FINSUPALL001 Кронштейн крепления боковой стойки 3 шт Артикул Товары (работы, услуги) Кол-во Ед. Демонтаж полотна ворот (без короба) 1 шт Монтаж полотна (с настройкой управления) = заправка полотна 1 шт Замена пары заходных пластиковых направляющих (сверху механизма)43 1 шт Замена ремня противовеса 1 шт Замена комплекта ролика противовеса 1 шт Замена приводного вала, или замена зубчатых колес с 2-ух сторон, или замена 1 зубчатого колеса со стороны мотора/противовеса 1 шт Замена прижимных секторов = Замена блоков заправки полотна 1 шт Замена верхней 150мм пластиковой вставки боковой направляющей (с одной стороны) 2 шт Замена энкодера с последующей настройкой пределов хода 1 шт KITMUTM02002 Пластиковая часть верхней направляющей, лев 1 шт KITMUTM02001 Пластиковая часть верхней направляющей, прав 1 шт PDFDIVALL034 Комплект ролика противовеса М2/М3 1 шт MAGACCALL010 Ремень противовеса (метры) 6 шт KITPIGM02007 Зубчатое колесо М2, 25-зуб., пластик 2 шт KITACCM02001 Прижимной сектор-направляющая для зубч. Колеса 2 шт GLIMUTMAG007 Заходная (150мм) верхняя часть пластиковой направляющей 2 шт MOTCODALL001 Энкодер с магнитом, без кабеля 1 шт Срок выполнения работ: 7-14 рабочих дней. |

2. Условия выполнения работ.

2.1. Техника и инвентарь, необходимых для выполнения работ по настоящему Техническому заданию, предоставляются Подрядчиком.

2.2. Подрядчик должен выполнить перечисленные работы, обеспечив их надлежащее качество, в соответствии с техническим заданием, установленными нормами и стандартами, действующими на территории РФ и Московской области (ГОСТы, СНиПы, технические условия и иные требования законодательства РФ).  Подрядчик организует контроль и несет ответственность за соблюдение норм промышленной безопасности, охраны труда и пожарной безопасности.

2.3. Подрядчик обязан составить график производства работ и согласовать его с Заказчиком. До начала производства работ технический персонал должен быть ознакомлен с графиком производства работ.

2.4. Интенсивность выполнения работ: продолжительность рабочего дня – не менее 8 часов, при 5-дневной рабочей неделе. Увеличение продолжительности рабочего дня и недели по согласованию с Заказчиком.

2.5. При выполнении работ должны применяться материалы, разрешённые к применению на территории РФ, соответствующие требованиям безопасности, требованиям действующих ГОСТов, СНиПов и других нормативных документов.

Строительные материалы, комплектующие и оборудование, приобретаемые и используемые организацией-подрядчиком, должны иметь необходимые разрешительные документы:

- Сертификаты соответствия требованиям промышленной, экологической безопасности (паспорта качества);

- Санитарно-эпидемиологические заключения;

- Сертификаты пожарной безопасности;

- Инструкции по применению заводов-изготовителей на русском языке с указанием нормы расхода материалов.

2.6. Подрядчик обязан содержать в порядке и соблюдать противопожарные, санитарные и экологические нормы на территории (площадке), отведенной ему для складирования новых материалов и демонтируемых материалов. Сбор и вывоз строительного и бытового мусора, образовавшегося в результате ремонта не реже 1 раза в неделю за счет собственных средств, собственным транспортом и уборку объекта от строительного мусора по окончании работ. Строительный мусор вывозится на полигон захоронения.

Контроль исполнения правил обращения с отходами, образуемыми при проведении ремонтно-строительных работ, осуществляет подрядная строительно-монтажная организация.

2.7. Работы должны быть выполнены согласно разработанным Подрядчиком ППР и календарному графику работ в полном объёме, в соответствии с техническим заданием,  определяющим содержание работ, их характеристику и другие предъявляемые к ним требования.

3. Сроки выполнения работ: не более 14 рабочих дней по каждому объекту, с даты уведомления от Заказчика о готовности объекта к проведению ремонтных работ. Возможно досрочное выполнение работ при согласовании с Заказчиком.

4. Место выполнения работ: ООО «ВОЛМА-Воскресенск», Московская область, г. Воскресенск, ул. Кирова д.3, строение 1.

5. Порядок приемки выполненных работ:

5.1. При окончании выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику Акт приемки выполненных работ.

5.2. Заказчик обязан принять выполненные работы, за исключением случаев, когда он в соответствии с требованиями, установленными в законе, вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков в разумный срок или отказаться от исполнения Договора.

5.3. Работы считаются принятыми с момента подписания Сторонами Акта приемки выполненных работ.

5.4. Недостатки, выявленные Заказчиком и/или третьим лицом, подлежат устранению за счет Подрядчика в течение 5 (пяти) дней с момента получения Подрядчиком уведомления Заказчика о выявленных недостатках.

6. Гарантийный срок.

Гарантийный срок, на предусмотренные предметом размещения заказа работы, должен составлять не менее 1 (одного) года. Гарантия качества должна распространяться на все конструкции, материалы и составлять не менее сроков, установленных заводом производителем.

Подрядчик должен гарантировать устранение дефектов и недостатков, возникших в процессе эксплуатации объекта (в т.ч. скрытых, которые невозможно было выявить при приёмке работ), в течение всего гарантийного периода. Устранение дефектов и недостатков Подрядчик осуществляет собственными силами и средствами, без взимания дополнительной платы.

7. Форма и порядок оплаты.

Форма оплаты: Безналичный расчет.

Порядок оплаты предлагается участниками тендера и является одним из критериев оценки. Предпочтительной является оплата по факту выполнения работ.

8.  Начальная (максимальная) цена договора: не установлена.

В цену договора должны быть включены все расходы Участника тендера, связанные с поставкой необходимого оборудования, материалов и инвентаря, выполнением требуемых видов работ, а также прочие расходы и налоги, уплаченные или подлежащие уплате.