# Приложение 2

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение инженерно-геодезических изысканий

| № п/п | Наименование сведений и работ | Содержание сведений и данных |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование объекта | Строительство Технологической дороги от карьера Голубиная гора до дробильно-сортировочного комплекса ООО Волма-Оренбург, расположенного по адресу: Россия, Оренбургская область, Беляевский район, поселок Дубенский |
| 2. | Адрес объекта | Оренбургская область, Беляевский район, поселок Дубенский |
| 3. | Заказчик | ООО «ЮжУралгипс» |
| 4. | Подрядчик |  |
| 5. | Стадия выполнения работ | Инженерные изыскания |
| 6. | Вид строительства | Новое строительство |
| 7. | Основание для проведения работ |  |
| 8. | Сведения о принятой системе координат и высот | Система координат – МСК-56 (зона 2) Система высот – Балтийская, 1977г. |
| 9. | Сведения о ранее выполненных инженерно-геодезических изысканиях | Архивная геоподоснова б.д. |
| 10. | Указания о масштабе топографической съемки и высоте сечения рельефа | Топографическая съемка М 1:500; сечение рельефа через 0,5 м. Ориентировочный объем съемки - 2,07га (уточняется при проектировании). |
| 11. | Основные характеристики проектируемого объекта | Согласно функциональному назначению, проектируемый объект состоит из: 1. Технологической дороги от карьера Голубиная гора до дробильно-сортировочного комплекса Волма-Оренбург |
| 12. | Состав работ | 1. Топографическая съемка в масштабе: 1:500, с сечением рельефа 0,5 м.; 2. Камеральная обработка результатов съемки и построение топографического плана в цифровом виде; 3. Изготовление топографического плана в масштабе 1:500 на бумажном и электронном носителях в формате DWG (AutoCAD) с общепринятым разделением информации по слоям, с понятными названиями слоёв; 4. Нанесение на топографический план подземных инженерных сетей и коммуникаций (в результате полевого обследования и согласования с эксплуатирующими службами); 5. Согласование плана подземных коммуникаций с эксплуатирующими службами; 6. Подготовка Технического отчета по инженерно-геодезическим изысканиям. |
| 13. | Особые условия | 1. Плановое положение подземных коммуникаций, обнаруженных с помощью приборов поиска, на инженерно-топографическом плане показываются схематично. При необходимости уточнения планово-высотного положения подземных коммуникаций осуществляется по шурфам, выполненным Заказчиком; 2. При отсутствии высотных отметок на исполнительных чертежах и архивных данных, имеющихся в фонде эксплуатирующих служб, и возможности их определения без шурфления, высотные отметки не показываются; 3. В состав работ не входит выполнение подеревной съемки и гидрографических работ. |
| 14. | Перечень нормативных документов, в соответствии с требованием которых необходимо выполнять топографические работы, включая территориальные строительные нормы субъектов РФ | 1. Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. №190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»; 2. Постановление Правительства от 19 января 2006 г. № 20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства»; 3. № 384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; 4. ГОСТ 21.301-2014 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к оформлению отчетной документации по инженерным изысканиям»; 5. СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» Актуализированная редакция СНиП 11-02-96, Москва 2012 г.; 6. СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» Актуализированная редакция СНиП 11-02-96, Москва 2016 г.; 7. СП 11-104-97 «Инженерно-геодезический изыскания для строительства». –М.: ПНИИС Госстроя России, 1997 г.; 8. «Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000 – 1:500.» - М.: «Картгеоцентр», 2005 г.; 9. «Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500. ГКИНП-02-033-8», М.: «Недра», 1982 г.; 10. «Инструкция по развитию съемочного обоснования и съемке ситуации и рельефа с применением глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS ГКИНП (ОНТА)-02-262-02», М., ЦНИИГАиК, 2002; 11. «Инструкция о порядке контроля и приемки геодезических, топографических и картографических работ», ГКИНП (ГНТА) -17-004-99, М.,1999 г.; 12. ПТБ-88. «Правила по технике безопасности на топографо-геодезических работах». |
| 15. | Требования к составу и форме представления отчётной технической документации | 1. Технический отчет и инженерно-топографический план объекта изысканий в электронном виде на CD диске в формате dwg, pdf (1 экземпляр); 2. Технический отчет и инженерно-топографический план объекта изысканий в бумажном виде (2 экземпляра). |

Топографический план

Россия, Оренбургская область, Беляевский район, поселок Дубенский

-   граница топографического плана (~__га).

Ответственный представитель Заказчика	Подпись

М.П.